## Slide 1
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
現行ファジィ評価の入力・集合・ルール
HTMLの試作ルールをレビューする資料。ROS側の評価処理とは分けて整理。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
01 / 12
11
把持用の入力特徴量
12
把持品質のIF–THENルール
6
前段の接続・意味ラベルルール
HTML：候補生成 → ファジィ採点 → 順位付け → 最良候補へIK
ROS：幾何候補 → 到達領域 → 関節配置GNG → 経路評価
現行ROSの候補選択に、このHTMLルールによる採点は接続されていない。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 2
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
HTML：トポロジーから候補を作り、採点する
ファジィは既存候補を評価。把持位置・姿勢を直接連続最適化する処理ではない。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
02 / 12
点群 → GNG
代表ノード・近傍辺・法線／曲率
接続・意味ラベル
C1〜C2で領域、N1〜N4でラベル
幾何学的な候補生成
外接箱・側方突出部・上縁
→
→
↓
最良候補 → IK
全候補のIK比較後に選ぶ構成ではない
除外・減点・順位付け
意味ラベル適合を優先、次に点数
11入力 → R1〜R12
入力ごとの所属度 → 候補スコア
←
←
衝突評価は元点群＋GNGノードも使用。持ち手2種・側方2種・上縁・上部の最大6種類。
GNGの辺：主に前段の形状推定・領域分割。候補生成：主にノード位置・ラベル・外接箱。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 3
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
ROS：環境GNGと関節配置GNGは別の役割
確認したlaunch経路の接続図。全ノードの同時稼働を確認した図ではない。
ROS候補生成・目標選択・経路計画のソース確認
03 / 12
環境GNG・平面クラスタ
点群形状 → 領域・投影寸法
/grasp_pose_cands
幾何姿勢＋面積比＋到達状態
→
ロボット関節配置GNG
関節配置と対応TCP・配置間の辺
目標配置・経路の選択
INSIDE候補の対応付け・衝突確認
→
↓
候補URDF・経路表示
現行候補用launchは動作指令なし
→
HTML採点から
ROS選択への接続なし
/evaluation_metricsの受信機能はHTMLにあるが、既定12ルールはその指標を参照していない。
ROSのshape_scoreは投影外形の面積比。HTMLのファジィスコアとは別。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 4
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
把持用入力 ① 幾何・設定・衝突の7項目
全11入力が初期状態で有効。評価時は0〜1。以下はHTML側の計算。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
04 / 12
キー
意味
現在の取得方法
aperture_fit
開口適合
必要幅＝候補幅＋2×クリアランス。成立時0.92〜1、他0
contact_depth
接触奥行き
候補の外接箱由来の奥行き／指定奥行き。0〜1へ制限
handle_likeness
持ち手らしさ
候補種別で固定：ループ1、側方持ち手0.86、胴体0.35等
topological_density
GNG支持量
箱内ノード数／max(8, 全ノード数×0.08)。0〜1へ制限
height_fit
高さ適合
指定高さ内は1。範囲外は境界距離0.08 mで線形減少
approach_preference
アプローチ選好
自動／指定方向・種別の一致は1。不一致は基本0.45
collision_free
衝突の少なさ
1−18×重み付き占有ヒット比率。0〜1へ制限
奥行きは実接触の測定ではない。持ち手らしさは分類器の確信度ではない。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。 持ち手固定値: ループ1、側方持ち手0.86、胴体側方X/Y0.35、上縁0.25、上部胴体0.20。衝突は占有箱と間引いた点群・GNGで評価。

## Slide 5
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
把持用入力 ② 近傍ラベルの支持率4項目
候補の外接箱を0.018 m拡張して集計。内部が4ノード未満なら最近傍最大14個を追加。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
05 / 12
キー
入力値
ラベルの意味・注意点
topology_safe
safeノードの割合
上向き低曲率の床・机等のラベル。把持品質では加点側
topology_unknown
unknownノードの割合
未知物体の意味ラベル。未観測空間の割合ではない
topology_wall
wallノードの割合
壁ラベルの割合。品質評価では減点・Reject側
topology_default
defaultノードの割合
未分類ラベルの割合。センサー誤差の測定値ではない
意味ラベル適合：safe ＋ 0.85×unknown ≥ 0.18 かつ wall < 0.55
ラベル情報なし時は中立扱い。適合判定の通過を、スコアより先に優先して並べる。
safe・unknown・defaultは意味ラベル。観測信頼度と同一視しない。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 6
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
使用するメンバシップ関数と全パラメータ
共通3集合を全11特徴量へ定義。追加3集合は既定R1〜R12では未使用。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
06 / 12
対象・言語ラベル
関数形
パラメータ
既定ルール
全11入力：Low
trapezoid
[0, 0, 0.22, 0.42]
使用
全11入力：Medium
triangular
[0.25, 0.5, 0.75]
使用
全11入力：High
trapezoid
[0.58, 0.78, 1, 1]
使用
handle_likeness.Handle
gaussian
中心1.00、標準偏差0.16
未使用
topological_density.Dense
rbf
中心0.92、半径0.18
未使用
collision_free.Clean
trapezoid
[0.82, 0.94, 1, 1]
未使用
Gaussian：exp(−0.5×((x−中心)/標準偏差)²) RBF：exp(−((x−中心)/半径)²)
現行実装の注意：台形の端点ガードによりLow(0)=0、High(1)=0。意図する肩型と異なる。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 7
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
把持用IF–THENルール R1〜R6
全件有効・AND結合。H=High、M=Medium、L=Low。入力名は前ページの短縮表記。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
07 / 12
ID
IF（条件部）
THEN
重み
R1
持手=H ∧ 開口=H ∧ 奥行き=H
∧ 密度=H ∧ safe=H ∧ 衝突自由=H
VeryHigh
1.00
R2
unknown=H ∧ 開口=H ∧ 奥行き=M
∧ 衝突自由=H
High
0.88
R3
開口=H ∧ 奥行き=H ∧ 密度=H
∧ 高さ=H ∧ safe=M ∧ 衝突自由=H
High
0.86
R4
開口=H ∧ 奥行き=M ∧ 高さ=H
∧ wall=L
Medium
0.70
R5
開口=L
Reject
1.00
R6
奥行き=L
Low
0.85
Rejectは出力代表値5のラベル。発火だけで候補を必ず除外するわけではない。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 8
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
把持用IF–THENルール R7〜R12
全件有効・AND結合。H=High、M=Medium、L=Low。入力名は前ページの短縮表記。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
08 / 12
ID
IF（条件部）
THEN
重み
R7
密度=L
Low
0.68
R8
高さ=L
Reject
0.85
R9
選好=H ∧ 開口=H ∧ 衝突自由=M
High
0.58
R10
wall=H
Reject
1.00
R11
衝突自由=L
Reject
1.00
R12
default=H ∧ safe=L ∧ unknown=L
Low
0.72
Rejectは出力代表値5のラベル。発火だけで候補を必ず除外するわけではない。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 9
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
ルールの合成と、最終スコアの作り方
単一代表値の加重平均。出力集合の面積重心を計算する一般的なMamdani方式とは異なる。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
09 / 12
1
各条件の所属度 → AND=min
OR=maxも実装。既定12ルールにはOR・NOTなし
2
発火度＝min(条件適合度, 重み)
把持用の既定含意は重みの乗算ではない
3
同じ出力ラベルをmax集約
Reject=5、Low=28、Medium=55
High=78、VeryHigh=96
4
Σ(出力発火度×代表値)／Σ(出力発火度)
全ルール非発火ならclassicScoreの固定加重和へ
5
ハード除外 → 減点 → 順位付け
意味ラベル適合が先、次に点数。最良候補へIK
最終点＝ファジィ点−意味ラベル減点−0.20×衝突減点。開口・有効な衝突判定は別の除外処理。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。 classicScore=100×(.18開口+.14奥行き+.13持手+.11密度+.15意味支持+.11衝突自由+.08高さ+.05選好+.05(1-wall))。意味支持=clamp(safe+.82unknown+.30default−.85wall,0,1)。意味不適合の減点=18×(1−意味支持)。

## Slide 10
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
前段にも別のファジィルールがある
クラスタ用2件＋意味ラベル用4件。ROS平面クラスタのルールではなく、HTML側の処理。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
10 / 12
ID
IF（条件部）
THEN
重み
C1
法線類似=High ∧ 曲率類似=High ∧ 辺長適合=Short
Connect：1
1.00
C2
法線類似=Low
Reject：0
1.00
N1
上向き法線=High ∧ 曲率=Low
SafeArea：safe
1.00
N2
水平法線=High ∧ 曲率=Low ∧ 領域サイズ=Large
∧ 近傍法線類似=High
Wall：wall
1.00
N3
曲率=High
UnknownObject
1.00
N4
領域サイズ=Small
Default
0.45
前段の汎用評価器はAND=min、適合度×重み、同じ出力をmax集約。ノードは最大発火ラベル。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。 出力代表値: Default0、UnknownObject30、Wall65、SafeArea100。クラスタ接続は代表値の加重平均を閾値（初期0.68）と比較。N4は無条件elseではなくSmall条件付き。

## Slide 11
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
前段8入力のメンバシップ関数
すべて台形[a,b,c,d]。入力値域は0〜1。略記せずソース初期値を掲載。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
11 / 12
系統
入力キー
集合①
集合②
C
normal_similarity
Low [0, 0, 0.45, 0.65]
High [0.62, 0.82, 1, 1]
C
curvature_similarity
Low [0, 0, 0.35, 0.55]
High [0.5, 0.75, 1, 1]
C
edge_length_fit
Short [0.55, 0.75, 1, 1]
Long [0, 0, 0.35, 0.55]
N
normal_up
Low [0, 0, 0.35, 0.55]
High [0.7, 0.88, 1, 1]
N
normal_horizontal
Low [0, 0, 0.35, 0.55]
High [0.62, 0.82, 1, 1]
N
curvature_high
Low [0, 0, 0.18, 0.38]
High [0.38, 0.62, 1, 1]
N
region_size
Small [0, 0, 0.2, 0.42]
Large [0.35, 0.6, 1, 1]
N
neighbor_normal_similarity
Low [0, 0, 0.45, 0.65]
High [0.6, 0.82, 1, 1]
正確な条件キー・出力・関数定義は添付JSONに収録。HTMLから初期モデルを自動抽出。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。

## Slide 12
ToPo-FUZZY / 現行実装レビュー
助言をいただきたい点：修正と設計を分ける
点数が高いことと、意図したファジィルールが発火していることは別。
HTMLソースの初期値／2026-09-14確認
12 / 12
実装上の修正点
台形の端点で所属度が0
→ 0・1入力の発火を修正／検証
クラスタ法線類似度が常に1
→ 計算式の修正／領域分割の検証
今後のルール設計
固定の持手値・外接箱奥行き
→ 根拠のある接触特徴へ
safeと観測信頼度の混同を回避
→ 物体品質・信頼度・実現性を分離
本資料は現行の初期値。実験・ブラウザー編集後のモデルはJSONを保存して、別途照合する。
Notes: 詳細資料: ../FUZZY_GRASP_CURRENT_OVERVIEW.md。正確なキー・全初期値: fuzzy_grasp_current_defaults.json。GUI編集後の状態ではなくソースの初期値。 現行normal_similarity=clamp(abs(dot)+1,0,1)は有限内積で常に1。High(1)=0との組合せで既定接続ルールが非発火。良好側1、wall/unknown/default0の候補は全ルール非発火でもclassicScore=100。コード修正は今回の範囲外。