## Slide 1
ToPo-FUZZY / ROS把持評価
つかみやすさを、
ルールで説明する。
入力情報・制約・ファジィ集合の設計案
01
形状を信用できるか
観測・形状の信頼度
02
そこでつかめるか
候補部位の把持品質
03
無理なく届くか
アーム・経路の品質
相談用ドラフト • 2026.09.14
現行ROSには未接続／数値境界は未確定
Notes: 元資料: ../designs/fuzzy_grasp_input_design.md。現行HTMLの試作ルールと今後のROSルール設計の区別。所属度は把持成功確率ではない。

## Slide 2
ToPo-FUZZY / ROS把持評価の設計
候補は幾何で生成し、ルールで比較する
環境形状GNGとロボット関節配置GNGは、役割もノードIDも別。
2026.09.14 • 相談用ドラフト｜設計案：fuzzy_grasp_input_design.md
02 / 08
環境形状GNG
ノード：3D位置・法線
辺：形状上の近傍接続
ロボット関節配置GNG
ノード：関節配置とTCP姿勢
辺：配置間の接続
→
→
候補手先位置・姿勢
観測信頼度＋把持品質の評価
↓ 候補ごとに関節配置へ対応付け
関節配置・経路候補
成立確認＋実現品質の評価
→
最終判断
候補の選択
保留・追加観測
設計案：同じ物体でも部位ごと、同じ手先姿勢でもアーム姿勢ごとに評価を保持。
Notes: 幾何学的候補生成とファジィ採点の分離。現行ROSのshape_scoreはファジィスコアではない。環境ノード、把持候補、目標GNGノードのID対応が必要。

## Slide 3
ToPo-FUZZY / ROS把持評価の設計
入力① 形状をどこまで信用できるか
物体全体だけでなく、接触する部位と指が進入する領域を評価。
2026.09.14 • 相談用ドラフト｜設計案：fuzzy_grasp_input_design.md
03 / 08
入力情報
取得状況
量・単位／取得元
ファジィ集合と注意点
局所GNG支持数
A 出力あり
候補内のノード数［個］
summary：node_count
少・中・多
元点群密度とは別
元点群の支持
B 加工・連携
対応点数・支持密度
inpcl_ids等から候補集計
弱・中・強
同一フレーム／重複除去が必要
形状当てはめ残差
B 加工・連携
位置残差RMS［m］
平面・曲面パッチに元情報
小・中・大
対象に合うモデルの残差を使用
時間的な安定性
B 加工・連携
検出・欠落・形状変動
候補追跡から履歴を集計
不安定・中・安定
移動物体とノイズを区別
未観測領域の割合
C 追加実装
接触／進入領域の未観測率
境界証拠の元情報は一部あり
小・中・大
境界証拠だけで体積を判定しない
「未観測」は「形状が悪い」と別。低い値に置換せず、有効性と保留理由を保持。

## Slide 4
ToPo-FUZZY / ROS把持評価の設計
入力② その部位をつかみやすいか
物理的なハンド仕様と、候補の閉じ方向・接触形状を組み合わせる。
2026.09.14 • 相談用ドラフト｜設計案：fuzzy_grasp_input_design.md
04 / 08
入力情報
取得状況
量・単位／取得元
ファジィ集合と注意点
幅・高さ・突出
A 出力あり
投影寸法、周辺面との距離［m］
候補summaryに出力
小・適切・大
高い／大きいほど良いとは限らない
開口余裕
B 加工・連携
最大開口 − 必要幅
− クリアランス［m］
小・適切・十分
投影幅をそのまま必要幅にしない
対向接触面の適合
B 加工・連携
接触対と閉じ方向・法線の関係
GNG・曲面法線から計算
低・中・高
法線だけで摩擦安定は保証できない
接触奥行き・面積
C 追加実装
有効な接触長［m］・面積［m²］
ハンド形状との照合が必要
不足・適切・十分
外接箱の奥行きと実接触は別
重心・摩擦・材質
C 追加実装
モデル・触覚等の追加情報
点群形状だけでは確定不可
物性に応じて別途定義
初期導入では必須にしない案
注意：現行shape_scoreは設定把持領域に対する外形面積比。形状信頼度や接触面積ではない。

## Slide 5
ToPo-FUZZY / ROS把持評価の設計
入力③ 無理のない姿勢・経路か
把持候補を実現する関節配置ごとに評価。配信経路と有効値の確認が必要。
2026.09.14 • 相談用ドラフト｜設計案：fuzzy_grasp_input_design.md
05 / 08
入力情報
取得状況
量・単位／取得元
ファジィ集合と注意点
手先目標との誤差
B 加工・連携
位置［m］・回転差［deg］
候補姿勢と実現姿勢から計算
小・中・大
Z軸の方向差だけでなく姿勢を評価
位置・回転可操作性
A 出力あり
詳細候補評価に出力
条件数などの関連情報もあり
低・中・高
境界はロボットごとに設定
関節限界余裕
A 出力あり
現行ノードスコアを配信
minとmeanは同じ値
小・中・大
最小／平均余裕の定義を見直す
経路品質・時間
A 出力あり
可操作性の配列、推定時間［s］
配列の最小値集計は追加
低・中・高／短・中・長
平均だけで悪い区間を隠さない
障害物との距離余裕
C 追加実装
自己・環境との最短距離［m］
現在の評価値はNaN
小・適切・十分
無衝突判定と距離計算は別
estimated_energyは関節変化量の二乗和。実消費エネルギー[J]として扱わない。

## Slide 6
ToPo-FUZZY / ROS把持評価の設計
除外・保留・順位付けを混ぜない
把持品質が高くても、禁止衝突や関節限界違反を相殺しない。
2026.09.14 • 相談用ドラフト｜設計案：fuzzy_grasp_input_design.md
06 / 08
除外・再探索
成立条件への違反
開口範囲外
関節限界外
禁止衝突
必要精度・経路の不成立
保留・追加観測
判断の根拠が不足
座標・時刻の不整合
必須領域が未観測
必須指標が未取得
到達状態がUNKNOWN
ファジィ順位付け
成立候補間の比較
形状の信頼度
接触のしやすさ
姿勢・障害物の余裕
経路品質・移動時間
INSIDEはTCP位置の到達領域内という情報。姿勢・無衝突・把持成功の保証ではない。
Notes: OUTSIDEは現行マップ外であり数学的な到達不能の証明ではない。意図的な指と物体の接触は、禁止する環境衝突と別定義。無効化した判定を成立と扱わない。

## Slide 7
ToPo-FUZZY / ROS把持評価の設計
数値を「小・適切・十分」に変換する
例：開口余裕［m］。入力は物理単位のまま、各集合への所属度を0〜1で表現。
2026.09.14 • 相談用ドラフト｜設計案：fuzzy_grasp_input_design.md
07 / 08
所属度 μ
0
1
小さい
適切
十分
小 ← 開口余裕 [m] → 大
概念図：横軸の数値境界は未定
定義する順序
01 測定部位・単位を固定
02 物理的な成立限界を決定
03 ラベルと重なる境界を設定
04 記録データで順位を検証
負の開口余裕はハード除外。
未取得値は集合に入れない。
境界値はハンド寸法・計測誤差・記録データから決定。図の形をそのまま確定値にしない。
Notes: 開口余裕＝物理的最大開口−閉じ方向の必要幅−クリアランス。グラフは概念図で数値パラメータの提案ではない。肩型関数の端点をテスト。全入力への一律な候補間min-max正規化は避ける案。

## Slide 8
ToPo-FUZZY / ROS把持評価の設計
まずは少数のルールで、判断根拠を残す
以下は未実装の代表例。必要な入力の整備と、メンバシップ境界の合意が先。
2026.09.14 • 相談用ドラフト｜設計案：fuzzy_grasp_input_design.md
08 / 08
観測
IF
点群支持が強い AND 時間的に安定
AND 形状モデルの残差が小さい
→
観測信頼度が高い
把持
IF
開口余裕が適切 AND 対向面の適合が高い
AND 接触奥行きが十分
→
把持品質が高い
実現
IF
可操作性が高い
AND 関節限界余裕が大きい
→
アーム品質が高い
判断
IF
把持品質が高い
AND 観測信頼度が低い
→
追加観測を優先
次に決めること
① 初期入力を選ぶ ② 集合の境界を決める ③ 発火・非発火と順位を検証する
候補ID・入力の有効性・発火ルール・制約違反・保留理由を保存し、説明できる評価へ。
Notes: 詳細: ../designs/fuzzy_grasp_input_design.md。初期AND=min、OR=max、出力代表値の加重平均などは方式の候補で未確定。全ルール非発火を自動高評価にしない。品質点と実行・保留の行動選択は分離。